## Slide 1
自动驾驶技术
Autonomous Driving Technology
从概念到现实：迈向智慧出行的未来
2024
自动驾驶 / Autonomous Driving

## Slide 2
目录 / Agenda
01 自动驾驶概述
定义、发展历程与行业背景
02 自动驾驶分级标准
L0 ~ L5 等级详解
03 核心技术架构
感知 · 定位 · 规划 · 控制
04 传感器系统
摄像头 · 毫米波雷达 · 激光雷达 · 超声波
05 算法与软件栈
深度学习 · SLAM · 路径规划 · V2X
06 产业生态与挑战
主要玩家 · 法规 · 安全 · 未来趋势
自动驾驶 / Autonomous Driving
2

## Slide 3
什么是自动驾驶？
What is Autonomous Driving?
定义
自动驾驶是指车辆在无需人类主动操作的情况下，通过搭载先进传感器、控制器、执行器及人工智能算法，自动感知周围环境并做出驾驶决策的技术体系。
与传统驾驶的区别
• 环境感知替代人类感官
• AI算法替代人脑判断
• 电控系统替代手脚操作
• 360°全时监控，无死角
核心价值
• 提升交通安全（减少人为事故）
• 提高交通效率
• 降低能源消耗
• 释放驾驶时间
• 为老年/残障人士提供出行
关键里程碑
2004 ~ 2007: DARPA 无人车挑战赛 — 自动驾驶的起点
2009: Google 启动自动驾驶项目（现 Waymo）
2015: Tesla 推出 Autopilot 辅助驾驶系统
2020+: Waymo、百度 Apollo、Cruise 等推出 Robotaxi 商用服务
2024: 城市 NOA（领航辅助驾驶）在中国大规模落地
自动驾驶 / Autonomous Driving
3

## Slide 4
自动驾驶分级标准（SAE J3016）
Levels of Driving Automation
L0
无自动化
人类驾驶员完成全部驾驶任务
L1
驾驶辅助
单一功能辅助（如定速巡航、AEB）
L2
部分自动化
同时控制转向+加减速（如 Tesla Autopilot）
L3
有条件自动化
特定场景下车辆完全负责，但需人类随时接管
L4
高度自动化
限定区域内完全无人驾驶（如 Robotaxi）
L5
完全自动化
全场景、全路况完全无人驾驶
自动驾驶 / Autonomous Driving
4

## Slide 5
核心技术架构
Core Technology Architecture
感知 Perception
摄像头、雷达、激光雷达
目标检测 / 语义分割
车道线识别
定位 Localization
GNSS / IMU
高精地图
SLAM 即时定位
规划 Planning
路径规划
行为决策
轨迹优化
控制 Control
横向控制（转向）
纵向控制（速度）
底盘执行
→
→
→
数据闭环
数据采集 → 标注 → 模型训练 → 仿真验证 → OTA 部署 → 数据回传
海量真实路测数据 + 仿真数据 = 持续迭代优化的核心驱动力
自动驾驶 / Autonomous Driving
5

## Slide 6
传感器系统
Sensor Suite
摄像头 Camera
视觉感知核心
• 前视/环视/侧视 多角度覆盖
• 物体识别、车道线、交通标志
• 分辨率高、成本低
• 受光照/天气影响较大
激光雷达 LiDAR
三维空间建模
• 发射激光束探测距离
• 生成高精度 3D 点云
• 不受光照影响
• 成本较高，正在快速下降
毫米波雷达 Radar
可靠距离测速
• 发射毫米波探测
• 精确测量距离和速度
• 全天候工作能力强
• 分辨率相对较低
超声波 Ultrasonic
近距离探测
• 短距离探测（通常 <5m）
• 主要用于泊车辅助
• 成本极低
• 盲区补盲
自动驾驶 / Autonomous Driving
6

## Slide 7
感知算法技术
Perception Algorithms
2D/3D 目标检测
• YOLO / SSD / CenterNet
• BEV（鸟瞰视角）感知
• Transformer-based 检测器
• 多任务联合学习
语义分割 & 车道线
• 可行驶区域分割
• 车道线检测与跟踪
• 全景分割（Panoptic）
• 在线高精地图构建
多传感器融合
• 前融合 / 后融合 / 中融合
• 卡尔曼滤波 & 扩展卡尔曼
• 目标跟踪（MOT）
• 时间同步与空间标定
Occupancy Network（占用网络）
• 将空间体素化，判断每个体素是否被占用
• 更好处理异形障碍物（如施工锥桶、掉落的货物）
• Tesla 率先在量产车上应用
• 通用障碍物检测，不依赖白名单分类器
端到端感知（End-to-End）
• 从原始传感器输入直接输出驾驶指令
• 减少中间模块的信息损失
• 代表方案：UniAD、VAD
• 面临的挑战：可解释性、安全性验证
自动驾驶 / Autonomous Driving
7

## Slide 8
规划与决策
Planning & Decision Making
行为决策 Behavioral
• 有限状态机（FSM）
• 决策树 / 行为树
• POMDP 决策框架
• 基于规则的专家系统
路径规划 Path
• A* / D* / RRT 及其变体
• 栅格地图搜索
• Frenet 坐标系下的规划
• 考虑车辆运动学约束
轨迹优化 Trajectory
• 多项式 / 样条曲线拟合
• 二次规划（QP）优化
• MPC 模型预测控制
• Lattice Planner
模仿学习 Imitation Learning
• 从人类驾驶数据中学习驾驶策略
• Behavior Cloning（BC）— 直接模仿专家行为
• Inverse RL — 学习驾驶奖励函数
• 结合在线 Fine-tuning 提升泛化能力
• 大规模数据 + 仿真环境的结合是落地关键
强化学习 Reinforcement Learning
• 在仿真环境中通过试错学习最优策略
• Deep Q-Network（DQN）/ PPO / SAC
• 处理复杂交互场景（如无保护左转、匝道汇入）
• Sim-to-Real 迁移为最大挑战
• 需要大量计算和逼真的仿真环境
自动驾驶 / Autonomous Driving
8

## Slide 9
高精地图与定位
HD Map & Localization
高精地图（HD Map）
• 精度达到厘米级
• 包含车道线、路沿、交通标志等
• 为规划模块提供先验信息
• OSM、NDS、OpenDRIVE 等格式
• 众包更新是降本关键方向
• 重感知轻地图趋势兴起
→ BEV + Transformer 在线建图
GNSS + IMU 组合导航
• RTK-GNSS：厘米级定位精度
• IMU：高频惯性测量（100Hz+）
• 卡尔曼滤波融合 GNSS + IMU
• 局限性：隧道/城市峡谷信号弱
• 整周模糊度解算依赖基站
• PPP-RTK 是未来广域方向
SLAM 即时定位与建图
• LiDAR SLAM：LOAM, LeGO-LOAM
• Visual SLAM：ORB-SLAM3
• 回环检测消除累积漂移
• 多传感器融合 SLAM
• 用于高精地图采集与实时定位
• HD Map + SLAM 互补
趋势：从 HD Map Dependent → HD Map Free → Map-Free
传统方案：高精地图 + 定位 = 必备组件 → 现代方案：BEV 感知 + Transformer 在线建图，逐步减少对高精地图的依赖
自动驾驶 / Autonomous Driving
9

## Slide 10
V2X 车联网与智能交通
V2X & Intelligent Transportation
V2V（车-车）
• 车辆间实时交换位置、速度等信息
• 前方紧急制动预警、防碰撞
• DSRC / C-V2X 两种通信标准
• 中国主推 C-V2X（5G-V2X）
V2I（车-基础设施）
• 红绿灯信息、道路施工、拥堵
• 智能路口：路侧感知+边缘计算
• 超视距感知能力
• 降低单车智能成本与算力要求
V2N（车-云端）
• 实时交通信息、高精地图更新
• 远程监控与接管（Teleoperation）
• 云控调度优化全局交通流
• OTA 远程升级自动驾驶模型
车路协同（CVIS）
• 智能网联：车 + 路 + 云 三位一体
• 路侧感知单元（RSU）+ 边缘计算节点
• 路侧提供鸟瞰视角感知，补充单车盲区
• 中国多个城市开放测试示范区
• 5G 低延迟（URLLC）保证实时通信
标准与频谱
• 3GPP Release 16/17：NR-V2X
• 中国：5.9 GHz 频段用于 LTE-V2X
• IEEE 802.11p（DSRC）：欧美初期方案
• 中国 C-V2X：LTE-V2X → NR-V2X
• 跨品牌、跨车型互联互通是关键
自动驾驶 / Autonomous Driving
10

## Slide 11
产业格局与主要玩家
Industry Landscape
科技巨头
• Waymo（Alphabet）— L4 Robotaxi 领跑
• 百度 Apollo — L4 + 量产双轮驱动
• Cruise（GM）— 旧金山无人出租车
• Amazon（Zoox）— 自研无人配送车
• Apple — 曾投入，已退出
车企（OEM）
• Tesla — FSD 纯视觉端到端路线
• 小鹏汽车 — XNGP 城市智驾先行
• 蔚来 — NAD / NOP+ 全栈自研
• 理想汽车 — AD Max 城市 NOA
• 华为（ADS）— 赋能车企方案
Tier 1 & 芯片
• Mobileye — 视觉 ADAS 芯片霸主
• NVIDIA — DRIVE Orin / Thor
• Qualcomm — Snapdragon Ride
• 地平线 — 征程系列芯片
• 黑芝麻智能 — A1000 / C1200
Robotaxi 运营
• Waymo：凤凰城/旧金山运营
• 百度萝卜快跑：武汉/北京运营
• 滴滴自动驾驶
• 小马智行（Pony.ai）
• 文远知行（WeRide）
• AutoX 安途
市场规模预测
• 2025年全球规模预计超 800 亿美元
• 2030年有望突破 3000 亿美元
• 中国是最大的单一市场，政策支持最大
• ADAS 渗透率：2024年中国 L2+ 超 40%
• Robotaxi 即将进入规模化盈利阶段
• 产业链：传感器 → 芯片 → 算法 → 整车 → 运营 → 数据
自动驾驶 / Autonomous Driving
11

## Slide 12
核心挑战
Key Challenges
技术挑战
• Corner Cases（长尾场景）
• 极端天气下感知退化
• 复杂城市路口的博弈
• 传感器失效 / 对抗攻击鲁棒性
安全与验证
• 如何定义"足够安全"？（SOTIF）
• 数十亿英里测试 → 依赖仿真
• 功能安全 ISO 26262
• AI 黑盒模型的可解释性
法规与伦理
• 各国法规差异大
• 事故责任认定机制
• 电车难题等伦理困境
• 数据隐私保护（GDPR 等）
成本与落地
• 激光雷达成本已降，仍不低
• 高算力芯片功耗与散热
• 高精地图制作维护成本
• Demo → 量产质量一致性
自动驾驶 / Autonomous Driving
12

## Slide 13
未来趋势
Future Trends
大模型 + 自动驾驶
• 多模态大模型（GPT-4V, Gemini）融入自动驾驶
• 视觉语言模型（VLM）帮助理解复杂交通场景
• 世界模型（World Model）：预测未来场景演化
• 统一基础模型替代传统模块化架构
端到端自动驾驶
• 从传感器直接到控制输出的单一神经网络
• 减少各模块间的信息瓶颈和误差累积
• 代表：Tesla FSD V12, UniAD, VADv2
• 挑战：数据需求大、训练成本高、可解释性弱
L4 商用化路线图
2024-2025：Robotaxi 在多个城市扩大运营范围
2025-2026：无人配送车、无人环卫车规模化落地
2026-2027：干线物流自动驾驶进入商业化运营
2027-2028：部分城市开放全无人 Robotaxi 运营
2028-2030：乘用车 L4 开始小规模量产
2030+：L4/L5 实现大规模普及
技术与商业模式融合
• 数据闭环：量产车采集数据 → 云端训练 → OTA 升级
• 算力：从 100 TOPS → 1000 TOPS → 2000 TOPS+
• 纯视觉 vs 多传感器融合：路线之争持续
• 从卖硬件到卖服务：订阅制智驾服务
• 车路云一体化：单车智能 + 路侧协同
• 自动驾驶重塑：保险、物流、出行服务
自动驾驶 / Autonomous Driving
13

## Slide 14
谢谢
Thank You
自动驾驶正在重塑人类的出行方式
从辅助驾驶到完全无人驾驶，未来已来
自动驾驶 / Autonomous Driving